ZXEmbsys-CGSL项目关于修复内存紧张导致kjournald线程挂死补丁程序的说明

CGSL项目，2013-08-02

# 补丁程序的组成及适用范围

CGSL V3.02.00.P3版本，kjournald提交日志数据时，如果内存资源紧张，可能触发内存回收，而内存回收也会造成kjournald状态被置D，并等待它自己刷日志数据，形成死锁。通过修改内存回收流程中kjournald等待它自己的逻辑，解决该问题。

补丁组件如下表所示：

| 补丁程序组件 | 适用范围 |
| --- | --- |
| Patch-For-V3.02.00.P3-jbd-fix-kjournald-hang-i386.patch | V3.02.00.P3 （32位系统） |
| Patch-For-V3.02.00.P3-jbd-fix-kjournald-hang-x86_64.patch | V3.02.00.P3 （64位系统） |

补丁程序的获取方式如下表所示：

补丁具体影响的情况因情况有所不同，请通过售后联系方式联系获取

# 补丁程序的使用方法

- 安装系统升级补丁程序前请使用下面这个命令确认当前系统版本：

#cat /etc/klinux-release

请确认当前系统版本属于该补丁程序的适用范围；

- 请确保补丁程序具有可执行属性，然后直接执行相应的补丁程序，以64位系统为例，命令如下：

#chmod +x Patch-For-V3.02.00.P3-jbd-fix-kjournald-hang-x86_64.patch

#./ Patch-For-V3.02.00.P3-jbd-fix-kjournald-hang-x86_64.patch

在补丁程序检查完系统需要升级的软件包之后，会有一个交互过程，如下：

按提示输入c（继续）。

按提示输入y（重启）。

- 系统重启后，补丁生效。

# 补丁使用的注意事项

- 如果是在远程登录终端上实施系统升级补丁操作，请确保升级过程中网络连接不会中断，以避免补丁操作的异常终止给系统造成不可预料的破坏；

- 升级完成后，需要重启系统补丁才会生效。